## Slide 1
Təqdimatçı: Emin Payızov
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
CanSat Azerbaijan 2018 müsabiqəsi İlkin Hesabat Sənədi (İHS)
Komanda №2253
MS_U_FO

## Slide 2
Təqdimatçı: Emin Payızov
Təqdimatın mündəricatı (təsviri)
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Texniki tapşırığın ümumi təsviri | Asim İmanov
Mexanika altsistemi | 
Struktur dizaynı bölməsi | Calal Əlizadə, Emin Payızov, Kamran Əsgərov
Enməyə nəzarət bölməsi | Kamran Mikayılov
Elektronika altsistemi | 
Sensorlar bölməsi | Kamran Əsgərov
Kommunikasiya və Verilənlərin İdarəedilməsi bölməsi | Kamran Əsgərov
Enerji sərfiyyatı bölməsi | Kamran Mikayılov
Proqram təminatı altsistemi | 
Uçuş proqramının dizaynı bölməsi | Kamran Əsgərov
Yerüstü idarəetmə stansiyanın proqram təminatı bölməsi | Kamran Əsgərov
Əlavə tapşırıq | Kamran Əsgərov
Planlaşdırma və maliyyə hissəsi | 
Planlaşdırma | Asim İmanov
Maliyyə | Emin Payızov

## Slide 3
Təqdimatçı: Emin Payızov
Komanda strukturu haqqında məlumat
Payızov Emin
Tədbiqi riyaziyyat fakultəsi
1 kurs
Mexanika yarım qrupu
Əlizadə Calal
Adıgözəlov Natiq
Əliyeva Leyla
İmanov Asim
Əsgərov Kamran
Payızov Emin
Nəzərov İqrar
Tədris-metodiki şöbənin müdiri
Elektronika yarım qrupu
Əsgərov Kamran
Mikayılov Kamran
Payızov Emin
Proqramlaşdırma yarım qrupu
Əsgərov Kamran
Kalyayev Timur
Qəzənfər Ağayev
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 4
Təqdimatçı: Emin Payızov
Abreviaturalar
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Abreviatura | Açıqlama
KVİ | Kommunikasiya və Verilənlərin İdarəedilməsi
UP | Uçuş Plani
YİS | Yerüstü İdarəetmə Sistemi
İHS | İlkin Hesabat Sənədi
TŞ | Texniki Şərt
I2C | İnter-İntegrated-Circuit
I2S | Integrated Interchip Sound
MCU | Multipoint Control Unit
GPS | Global Position System
PWM | Pulse-Width Modulation
SPI | Serial Peripheral Interface
Abreviatura | Açıqlama
CSV | Concurrent Versions System
dBi | Decibel Isotropic
RTC | Real Time Clock
IDE | Integrated Development Environment
UART | Universal Asynchronous receiver/transmitter
SC | Sabit cərəyan
RAM | Random Access Memory
SRAM | Static Random Access Memory
RVS | Real vaxt saatı
YHS | Yekun Hesabat Sənədi

## Slide 5
Təqdimatçı: Emin Payızov
Vəzifə bölgüsü
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Mexanika altsistemi
Elektronika altsistmi
Proqram təminatı altsistemi
Planlaşdırma və maliyyə hissəsi
Texniki tapşırığın ümumi təsviri
Maliyyə
Planlaşdırma
Struktur Dizayn
Enməyə nəzarət
UP dizaynı
YİS dizaynı
Sensorlar
KVİ
Enerji sərfiyyatı
Müqayisə & Seçim
Dizayn & Tərtibat
Reallaşacaq Əməliyyatların Konsepsiyası
Adıgözəlov Natiq
Əliyeva Leyla
Əlizadə Calal
Əsgərov Kamran
İmanov Asim
Kalyayev Timur
Mikayılov Kamran
Payızov Emin

## Slide 6
Təqdimatçı: Asim İmanov
Texniki tapşırığın ümumi təsviri
Asim İmanov
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 7
Təqdimatçı: Asim İmanov
Missiyanın ümumi təsviri
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Uçuşun başlanğıc nöqtəsi
CanSat qaldırılması
400 metrlik hündürlüyün keçilməsi
400 metrdən buraxılma
Məlumatlar paketlərinin YİS-ə translyasiyası

## Slide 8
Təqdimatçı: Asim İmanov
Texniki şərtlər
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
ID | Tələb | Səbəb | Prioritet
TŞ - 1 | Hər bir komanda öz YİS proqram təminatını fərdi olaraq yazmalıdır. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ - 2 | Xbee radiomodulları ümumi yayım rejimində işlədilə bilməz. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 3 | Telemetriya saniyədə 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə YİS-nə göndərilməlidir. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 4 | Xbee radiomodullarının yalnız 2.4GHz tezlikdə çalışan növlərindən istifadə olunmalıdır. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 5 | YİS proqram təminatı olan kompyuterdən, Xbee radiomoduldan və antennadan ibarət olmalıdır. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 6 | Qəbul edilən bütün telemetrik məlumatlar yerüstü proqram təminatında göstərilməli və yaddaşa yazılmalıdır. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 7 | YİS proqram təminatı qəbul edilən telemetriyanı .csv formatında fayla yazıb, yaddaşa yazmalıdır. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ - 8 | Peyk konteynerdən ayrıldıqdan dərhal sonra paraşutu açılmalıdır. | Havada daha çox qalması üçün şərt | Orta

## Slide 9
Təqdimatçı: Asim İmanov
Texniki şərtlər
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
ID | Tələb | Səbəb | Prioritet
TŞ – 9 | Peyk yüksəklik haqqındakı məlumatı Yerdən qalxdığı andan etibarən model Yerə enənədək göndərməlidir. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 10 | Peyk havanın temperaturu, təzyiqi, batareyadakı gərginliyi və GPS qəbuledicinin göstəriciləri (koordinat, sürət, görünüşdə olan peyk sayı, UTC standartı ilə cari zaman) kimi telemetrik məlumatları konteynerdən ayrıldığı andan etibarən ölçmək və real zaman ərzində yerüstü stansiyaya göndərməlidir. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 11 | Peyk konteynerdən ayrıldıqdan sonra təyin olunmuş münsif tərəfindən deyildiyi zaman yerüstü stansiyadan göndəriləcək komanda əsasında Yerin şəklini minimum 480x480 piksel ölçüsündə çəkib yaddaşında saxlamalıdır. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 12 | Uçuşdan dərhal sonra toplanan telemetrik məlumatlar *.csv formatda münsiflərə çəkilmiş şəkil(lər)lə birlikdə təqdim olunmalıdır. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 13 | Model hündürlüyü 200 mm və diametri 120 mm olan silindir formalı konteynerə yerləşəcək ölçülərdə olmalıdır. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 14 | Peyk ən azı 120 saniyə boyunca düşməlidir. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 15 | CanSat-ın dəyəri 1000 AZN-dək olmalıdır | Müsabiqənin şərti | Yüksək

## Slide 10
Təqdimatçı: Asim İmanov
Texniki şərtlər
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
ID | Tələb | Səbəb | Prioritet
TŞ – 16 | Göndəriləcək komanda(lar) yerüstü stansiyadakı XBee radiomodul üzərindən göndərilən siqnal vasitəsilə həyata keçirilməlidir. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 17 | Telemetriyadan alınan məlumatlar və ölçülən dəyərlər aşağıdakı ardıcıllıqda göndərilməlidir: <Komanda İD-si>,<Peykin çalışma vaxtı>,<Paketlərin sayı>,<Hündürlük>,<Təzyiq>,<Temperatur>,<Gərginlik>,<GPS vaxt>,<GPS koordinatları>,<GPS peyk sayı>,[<Əlavə göstəricilər>] | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 18 | Peyk eniş etdikdən sonra buzzer işə düşməlidir. | Enişdən sonra peykin tapılması üçün zəruridir | Yüksək
TŞ – 19 | YİS-nə ən azı 120 paket göndərilməlidir. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ – 20 | Modelin və konteynerin ümumi kütləsi maksimum 500 qrama qədər olmalıdır. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
TŞ - 21 | Peyk təhlükəsiz eniş etməlidir. | Müsabiqənin şərti | Yüksək

## Slide 11
Təqdimatçı: Emin Payızov
Mexanika altsistemi
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 12
Təqdimatçı: Emin Payızov
Struktur dizaynı bölməsi
Emin Payızov
Calal Əlizadə
Kamran Əsgərov
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 13
Təqdimatçı: Calal Əlizadə
Modelin ümumi görünüşü
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Batareya
Kamera
Arduino Nano
SD Card oxuyucu
Saat
Servo motor
GPS
XBee

## Slide 14
Təqdimatçı: Calal Əlizadə
Modelin ümumi görünüşü
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Saat
Batareya
Kamera
Arduino Nano
GPS
XBee
Paraşut

## Slide 15
Təqdimatçı: Emin Payızov
Texniki şərtlər
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Tələb | Səbəb | Prioritet
Model hündürlüyü 200 mm və diametri 120 mm olan silindir formalı konteynerə yerləşəcək ölçülərdə olmalıdır. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
Modelin və konteynerin ümumi kütləsi maksimum 500 qrama qədər olmalıdır. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
Peyk təhlükəsiz eniş etməlidir. | Müsabiqənin şərti | Yüksək
Peyk konteynerdən ayrıldıqdan dərhal sonra paraşutu açılmalıdır. | Havada daha çox qalması üçün şərt | Orta
Modullar bir-birilərinə maneçilik törədməməlidilər. | Konstruksiyanın davamlı olması üçün şərt | Yüksək
CanSat-ın dəyəri 1000 AZN-dək olmalıdır | Müsabiqənin şərti | Yüksək

## Slide 16
Təqdimatçı: Emin Payızov
Modelin konteynerdən ayrılma mexanizmi
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Servo motoru işə saldığdan sonra onun çarxı qırmağdan ayrılır və cansat konteynerdən cıxır.

## Slide 17
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Modelin konteynerdən ayrılma mexanizmi
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Servo motoru işə salaraq çarxlara birləşdirilən dəmir parçaları daşıyıcı sütundan ayrılaraq, cansatın içinə qirir. Və beləlikle cansat konteynerdən tam rahatlığla çıxır.

## Slide 18
Təqdimatçı: Emin Payızov
Kütlə hesabatı
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Komponent | Çəki | Mənbə
5 V regulyator | 1 qr | Təlimat kitabçası
Arduino nano | 6 qr | Təlimat kitabçası
Adafruit Ultimate GPS | 8.5 qr | Təlimat kitabçası
OV5642 + Arducam shield | 20 qr | Təlimat kitabçası
Buzzer QSI-1410 | 2 qr | Təlimat kitabçası
BMP280 | 1.8 qr | Təlimat kitabçası
BME280 | 1.8 qr | Təlimat kitabçası
Servo motor + konstruksiya | 10 qr | Təlimat kitabçası
Xbee Zegbee S2C + Antenna | 20 qr | Təlimat kitabçası
Voltage Sensor | 3 qr | Təlimat kitabçası
Batareya | 20 qr | Təlimat kitabçası
RVS DS1307 | 4 qr | Təlimat kitabçası
SD kart modulu | 4 qr | Təlimat kitabçası
Çevirici | 3 qr | Təlimat kitabçası
Ümumi | 105.1 qr | 

## Slide 19
Təqdimatçı: Emin Payızov
Kütlə hesabatı
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Komponent | Çəki | Mənbə
Elektronika | 105.1 qr | Təlimat kitabçası
Paraşut | 45 qr | Təlimat kitabçası
Konteyner | 105 qr | Qiymətləndirilib
Peykin korpusu | 32 qr | Qiymətləndirilib
Ümumi | 287 qr | -----

## Slide 20
Təqdimatçı: Kamran Mikayılov
Enməyə nəzarət bölməsi
Kamran Mikayılov
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 21
Təqdimatçı: Kamran Mikayılov
Enməyə nəzarət altsisteminə ümumi baxış
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
400 metrdən buraxılır.
Servomotor vasitəsi ilə CanSat konteynerdən
ayrılır.
Paraşüt konteynerdən ayrıldıqdan dərhal sonra avtomatik açılır.
Ən azı 2 dəqiqə ərzində düşən CanSat havanın təzyiqini, temperaturunu, GPS məlumatlarını yığıb, sonra I2C vasitəsi ilə bu məlumatları MCU-ya göndərəcək. Məlumatların paketə yığılmasından sonra, arduino UART ilə XBee-yə göndərəcək. Xbee bu paketi YİS-sə göndərir.
CanSat enişdən sonra məlumatları göndərməyi dayandırır və
Buzzer-ı işə salır

## Slide 22
Təqdimatçı: Kamran Mikayılov
Paraşut seçimi
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Paraşutun forması | Müsbət və mənfi cəhətləri | Ön görünüş
Dördbucaq | Asan konstruksiya Zəyif müqavimət | 
Heksaqon | Asan konstruksiya Yüksək müqavimət | 
Oktaqon | Asan konstruksiya Müqavimətin əhəmiyyətli dərəcədə çoxaldılması | 
Bunu seçməyimizin səbəbi ondadı ki, bu forma peyklərdə ən çox istifadə edilən variantdır. Dairə forması onun üçün baxılmadı ki, onun formasının saxlanılması üçün çoxlu hava axını lazımdır, hansı ki iplərin dolaşmasına gətirb çıxara bilər.
SEÇİLDİ: Oktaqon

## Slide 23
Təqdimatçı: Kamran Mikayılov
Paraşut seçimi
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Paraşutun materialı | Müsbət və mənfi cəhətləri | Nümunə
Karton | Ən ucuz variantdır və yüngül materialdır, amma çox kövrəkdir | 
Neylon | Böyük yüngüllük, yaxşı mexaniki möhkəmliyə malikdir və onun dəyəri belə yüksək deyildir, bu raket istehsalatında ən istifadə edilən variantdır | 
Plastik | Çox yüngüldür, yaxşı mexaniki möhkəmliyə malikdir və onun dəyəri çox yüksək deyildir, bu raket istehsalında ən çox istifadə edilən variantdır | 
Mexaniki müqaviməti ən yaxşı şəkildə təmin edir və qiyməti yüksək deyildir.
SEÇİLDİ: Neylon

## Slide 24
Təqdimatçı: Kamran Mikayılov
Enmə sürətinin hesablanması və stabilliyin təmini
Müqayisə & Seçim
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Sp - Paraşutun sahəsi = 1 m2
St - Üçbucaq seqmentin sahəsi = 0.125 m2
А - Hər seqmentin oturacağı = 0.443 m
H - Hər seqmentin hündürlüyü = 0.564 m
Paraşutun sahəsini hesablamaq üçün bu düsturdan istifadə olunub:
Paraşutun formasını oktaqon seçdiyimizə görə biz sahəni belə sayırıq:
Cx - Əmsal = 0.75
V - Enmə sürəti = 3 m/s
P - Havanın sıxlığı = 1.2 kq/m3
m = 0.42 kq
g = 9.81 m/s2
Hesablanmalardan sonra aldıqlarımız:
CanSatın uçuş zamanı stabilizasiyası üçün paraşutun ortasında deşik nəzərdə tutulub
S = 0.15 m2 (r = 0.218 m)

## Slide 25
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Elektronika alt sistemi
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 26
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Sensorlar bölməsi
Əsgərov Kamran
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 27
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Elektrik dövrənin ümumi quruluşu
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Çevirici
Voltage sensor
5 V regulyator (7805)
Arduino nano
SC kart modul (5V)
Arducam OV5642 (5V)
SG – 90 (5V)
Buzzer (2V)
BMP280 (3.3V)
BME280 (3.3V)
RVS (3.3V)
Xbee Zegbee S2C (3.3V)
GPS modul (3.3V)
Led

## Slide 28
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Mikrokontrollerin seçilməsi və əsaslandırılması
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Model | Yaddaş | İşçi tezliyi | Enerji sərfiyyatı | GÇİO | Qiyməti
Arduino Nano | 32 KB | 16 MHz | 5V | SPI x4, UART x1, I2C x1 | $3
ESP 32 | 512 KB | 160 MHz | 3.3V | SPI x4, I2C x2, UART x2, I2S x2, CAN x1 | $6
Arduino Micro | 32 KB | 16 MHz | 5V | SPI x4, UART x1, I2C x1 | $2

## Slide 29
Hündürlük sensorunun seçilməsi və əsaslandırılması
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Model | Ölçmə aralığı | Enerji sərfiyyatı | Ölçüsü | Çəkisi | İnterfeys | Qiyməti
BMP280 | 300 ~ 1100 hPa | 1.71 ~ 3.6V | 2.5 x 2.0 x 0.95 mm | 1.8 qr | SPI, I2C | $2
BMP180 | 300 ~ 1100 hPa | 1.80 ~ 3.6V | 3.6 x 3.8 x 0.93 mm | 1 qr | I2C | $3
BME680 | 300 ~ 1100 hPa | 1.71 ~ 3.6V | 3.0 x 3.0 x 0.93 mm | 3 qr | SPI, I2C | $42
Hündürlüyün təzyiq ilə ölçülməsi üçün düstur:
SEÇİLDİ: BMP280
Ucuz qiymət
Kiçik ölçü və yüngül çəki
Yüksək hündürlük dəqiqliyi
Çox aşağı gərginlik və enerji istehlakı
Əlavə olaraq istilik sensoruna malikdir
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov

## Slide 30
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Təzyiq sensorunun seçilməsi və əsaslandırılması
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Model | Ölçmə aralığı | Enerji sərfiyyatı | Ölçüsü | Çəkisi | İnterfeys | Qiyməti
BMP280 | 300 ~ 1100 hPa | 1.71 ~ 3.6V | 2.5 x 2.0 x 0.95 mm | 1.8 qr | SPI, I2C | $2
BMP180 | 300 ~ 1100 hPa | 1.80 ~ 3.6V | 3.6 x 3.8 x 0.93 mm | 1 qr | I2C | $2
BME680 | 300 ~ 1100 hPa | 1.71 ~ 3.6V | 3.0 x 3.0 x 0.93 mm | 3 qr | SPI, I2C | $42
SEÇİLDİ: BMP280
Ucuz qiymət
Kiçik ölçü və yüngül çəki
Yüksək təzyiq dəqiqliyi
Çox aşağı gərginlik və enerji istehlakı
Əlavə olaraq istilik sensoruna malikdir
Eyni anda həm 3 sensor kimi fəaliyyət göstərə bilər (hündürlük, təzyiq, temperatur)

## Slide 31
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Temperatur sensorunun seçilməsi və əsaslandırılması
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Model | Ölçmə aralığı | Enerji sərfiyyatı | Ölçüsü | Çəkisi | Dəqiqlik | Qiyməti
BMP280 | -40 ~ 85°C | 1.71 ~ 3.6V | 2.5 x 2.0 x 0.95 mm | 1.8 qr | ±0.01 °C | $2.00
DHT22 | -40 ~ 125°C | 3.3 ~ 5.5V | 11.5 x 25.0 x 7.7 mm | 2.4 qr | ±0.5 °C | $3.40
LM35 | -55 ~ 150°C | 4 ~ 30V | 4.7 x 4.7 x 3.0 mm | 1 qr | ±0.5 °C | $0.70
SEÇİLDİ: BMP280
Ucuz qiymət
Kiçik ölçü və yüngül çəki
Yüksək temperatur dəqiqliyi
Çox aşağı gərginlik və enerji istehlakı
SPI və I2C interfeysi
Eyni anda həm 3 sensor kimi fəaliyyət göstərə bilər (hündürlük, təzyiq, temperatur)

## Slide 32
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
GPS qəbuledicinin seçilməsi və əsaslandırılması
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Model | Mövqe təyin etmə dəqiqliyi | Yeniləmə dərəcəsi | Enerji sərfiyyatı | GÇİO | Ölçüsü | Çəkisi | Qiyməti
Adafruit Ultimate GPS | 1.8m | 1 ~ 10Hz | 3 ~ 5.5V | UART | 15.0 x 15.0 x 4.0 mm | 8.5 qr | $40
Gowoops U-Blox NEO-6M | >3m | 1 ~ 5Hz | 3 ~ 5V | I2C, UART | 25.5 x 31.5 x 4.6 mm | 25 qr | $21
SEÇİLDİ: Adafruit Ultimate GPS
Yüksək dəqiqlik
Kiçik ölçü və yüngül çəki
Tez yeniləmə dərəcəsi
-165dBm izləmə həssaslığı
-145dBm aşkarlama həssaslığı

## Slide 33
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Kamera modulunun seçilməsi və əsaslandırılması
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Model | Ayırdetmə həssaslığı | Ölçüsü | Çəkisi | Enerji sərfiyyatı | GÇİO | Yaddaş qurğusu | Qiyməti
OV5642 + arducam shield | 5MP | 34 x 24 mm | 20 qr | 3.3 ~ 5V | I2C, SPI | --- | $40
Y3000 | 8MP | 27 x 26 x 26 mm | 11 qr | 5V | --- | Daxili | $22
OV7670 | 0.3MP | 30.5 x 30.5 mm | 12 qr | 2.5 ~ 3V | I2C | --- | $12
SEÇİLDİ: OV5642 + Arducam shield
Yaxşı keyfiyət
Sərfəli enerji sərfiyyatı
I2C və SPI interfeys optimallığı
2592 x 1944 Şəkil ölçüsü

## Slide 34
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Gərginlik sensorunun seçilməsi və əsaslandırılması
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Model | Ölçmə aralığı | Ölçüsü | Çəkisi | Enerji sərfiyyatı | Qiyməti
Voltage Sensor | 0.02 ~ 25V | 27 x 14 x 15 mm | 3 qr | 3.3 ~ 5V | $0.5
AttoPilot Voltage Sense Breakout | 0 ~ 51.8V | 4 x 15 x 19 mm | 1.3 qr | 3.3V | $20
ACS712 | 4.27 ~ 47V | 27 x 15 x 4 mm | 2 qr | 5V | $12
SEÇİLDİ: Voltage Sensor
Uyğun ölçmə aralığı
Ucuz qiymət

## Slide 35
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Real vaxt saatı sensorunun seçilməsi və əsaslandırılması
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Model | Enerji sərfiyyatı | İnterfeysi | Ölçüsü | Çəkisi | Qiyməti
DS1307 | 3.3 ~ 5 V | I2C | 24 x 30 x 5 mm | 4 qr | $2
DS3231 | 2.3 ~ 5.5 V | I2C | 38 x 22 x 14 mm | 3 qr | $3
DS3234 | 2.0 ~ 5.5 V | SPI | 21 x 21 x 6 mm | 4 qr | $20
SEÇİLDİ: DS1307
Ucuz qiymət
Kiçik olçü və yüngül çəki
Sərfəli enerji sərfiyyatı

## Slide 36
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Kommunikasiya və Verilənlərin İdarəedilməsi (KVİ) bölməsi
Kamran Əsgərov
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 37
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
KVİ altsisteminin tələbləri
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Tələb | Səbəb | Prioritet
Xbee radiomodullarının yalnız 2.4GHz tezlikdə çalışan növlərindən istifadə olunmalıdır. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
Telemetriya saniyədə 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə YİS-nə göndərilməlidir. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
Xbee radiomodulları ümumi yayım rejimində işlədilə bilməz. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
Qəbul edilən bütün telemetrik məlumatlar real zamanlı olaraq yerüstü proqram təminatında göstərilməlidir. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
Telemetriyadan alınan məlumatlar və ölçülən dəyərlər aşağıdakı ardıcıllıqda göndərilməlidir: <Komanda İD-si>,<Peykin çalışma vaxtı>,<Paketlərin sayı>,<Hündürlük>,<Təzyiq>,<Temperatur>,<Gərginlik>,<GPS vaxt>,<GPS koordinatları>,<GPS peyk sayı>,[<Əlavə göstəricilər>] | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək

## Slide 38
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
KVİ-nə ümumi baxış
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
GPS Modul
SPI
MCU
UART
XBee
Kamera
Modullar
SD Kart
SPI​
GSC
I2C
Modul | Tip | Interfeys | Funksialar
XBee | Xbee S2C Zegbee | UART | Məlumatların ötürülməsi
Kamera | OV5642 | Komanda | Şəkilin çəkilməsi
SD Kart | Arduino SD Kart | SPI | Məlumatların yaddaşa yazılması
GPS | Adafruit GPS | SPI | GPS Məlumatları
Sensorlar | BMP 280 və s. | I2C | Məlumatlarıyığır
Gərginlik Sensoru | Arduino Gərginlik Sensoru | Trigger | Gərginliyi göstərir
SPI, I2C

## Slide 39
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Prosessor, Yaddaşın Paylanması və ilkin seçimlər
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Prosessor | Operativ Gərginlik (V) | Giriş Gərginliyi (V) | Hər bir G/Ç pini üçün SC cərəyan (mA) | Rəqəmsal G/Ç pini (mA) | Analog giriş pinləri (mA) | Hər bir pin üçün operativ güc mənbəyi (W) | Yaddaş |  |  | İnterfeys
 |  |  |  |  |  |  | Flash (kB) | SRAM (kB) | EEPROM (kB) | 
ATmega328 (Arduino Pro Mini) | 5 | 3.3 ~ 5 | 40 | 14 | 6 | 0.13 | 32 | 2 | 1 | UART SPI I2C
ATmega32U4 (Arduino Micro) | 5 | 7 ~ 12 | 20 | 20 | 12 | 0.1 | 32 | 2.5 | 1 | UART SPI I2C JTAG
ATmega328 (Arduino Nano) | 5 | 5 ~ 12 | 40 | 14 | 8 | 0.2 | 32 | 2 | 1 | UART SPI I2C
SEÇİLDİ: ATmega328 (Arduino Nano)
Arduino bir çox kitabxanaya malikdir və bu onun proqramlaşdırılmasını asanlaşdırır.
Kiçik ölçü və yüngül çəkiyə malikdir.
Qiyməti ucuzdur.

## Slide 40
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Antena seçimi
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Antenanın tipi | Birləşdirilmiş kabel TH XBEE (S2C) ZigBee
Ötürülmənin gücü | 6.3 mV (+8 dBm), sürətləndirilmiş rejim 3.1 mV (+5 dBm), normal rejim
Tezlik (MHz) | 2400-2500
Uzunluq (sm) | 2,5
Artıq birləşdirilmişdir | 
Üfüqi istiqamətdə şüalanma diaqramı
XBee Pro Series with whip antenna*:
• UART interfeys
• Kiçik ölçü və yüngül çəki

## Slide 41
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Radiomodulun ilkin konfiqurasiyası
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Xbee modeli | Xarici diapazon | Ötürülmə gücü | Tezlik | İşçi gərginliyi | Məlumatların ötürülmə sürəti
Xbee S2C Zegbee | 1200 m | 33 mA | 2.4 GHz | 3.3 V | 250 kbps
Xbee-PRO S2C Zegbee | 3200 m | 120 mA | 2.4 GHz | 3.3 V | 250 kbps
Xbee-PRO 802.15.4 | 1600 m | 215 mA | 2.4 GHz | 3.3 V | 250 kbps
SEÇİLDİ: Xbee S2C Zegbee
Zəif ötürülmə gücü
Kiçik ölçü və yüngül çəki
Məlumatların eyni ötürülmə sürəti
Şərtlərimizə uyğun diapazon
Peer-to-peer rejimində işləyə bilir

## Slide 42
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Telemetriya formatı
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
<Komanda ID-si> | Bizim komandanın ID-si: №2253
<Peykin çalışma vaxtı> | Peykin çalışma vaxtı saniyə ilə
<Paketlərin sayı> | Alınan telemetriya paketlərinin sayı
<Hündürlük> | Peykin olduğu hündürlük metrlə
<Təzyiq> | Peykin olduğu hündürlükdəki təzyiq Pa-ilə
<Temperatur> | Havanın temperaturu oC-ilə
<Gərginlik> | Batareyanın gərginliyi V-ilə
<GPS vaxt> | GPS-in vaxt göstəricisi
<GPS koordinatları> | GPS-in koordinat göstəricisi
<GPS peyk sayı> | GPS-in qəbul etdiyi peyk sayı
<Əlavə göstəricilər> | Əlavə göstəricilər
Telemetriya nümünəsi
<Komanda İD-si>,<Peykin çalışma vaxtı>,<Paketlərin sayı>,<Hündürlük>,<Təzyiq>,<Temperatur>,<Gərginlik>,<GPS vaxt>,<GPS koordinatları>,<GPS peyk sayı>,[<Əlavə göstəricilər>] Nümunə: 2253,14:16,23,134.9,11009.3,31.0,9.0,14:17:02,41.7653,42.6748,4,60

## Slide 43
Təqdimatçı: Kamran Mİkayılov
Enerji sərfiyyatı bölməsi
Kamran Mikayılov
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 44
Təqdimatçı: Kamran Mikayılov
Batareya tutumunun hesablanması
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Komponent | Cərəyan | Gərginlik | Güc | Vəzifə dövrü | Mənbə
Arduino nano | 200 mA | 5 V | 1 W | 100 % | Təlimat kitabçası
Adafruit ultimate GPS | 20 mA | 3.3 V | 66 mW | 100 % | Təlimat kitabçası
OV5642 + Arducam shield (bikar) | 40 μA | 1.8 V | 72 μW | 90 % | Təlimat kitabçası
OV5642 + Arducam shield (aktiv) | 20 mA | 5 V | 100 mW | 10 % | Təlimat kitabçası
Buzzer QSI-1410 | 8 mA | 2 V | 16 mW | 20 % | Təlimat kitabçası
BMP280 | 5 μA | 3.3 V | 16.5 μW | 100 % | Təlimat kitabçası
BME280 | 8 mA | 3.3 V | 16.5 μW | 100 % | Təlimat kitabçası
SG – 90 Servo motor | 650 mA | 5 V | 3.25 W | 10 % | Təlimat kitabçası
SD card modulu | 100 mA | 5 V | 500 mW | 10 % | Təlimat kitabçası
Xbee Zegbee S2C (bikar) | 1 μA | 3.3 V | 3.3 μW | 80 % | Təlimat kitabçası
Xbee Zegbee S2C (aktiv) | 33 mA | 3.3 V | 108.9 mW | 20 % | Təlimat kitabçası
5 V regulyator (7805) | 0.02 mA | 3.7 V | 0.074 mW | 100 % | Təlimat kitabçası
DS1307 saat modulu | 1.6 mA | 3.3 V | 5.28 mW | 100 % | Təlimat kitabçası
Toplam | 1.032.671 mA | ----- | 5046.362 mW | ----- | -----

## Slide 45
Təqdimatçı: Kamran Mikayılov
Batareya tutumunun hesablanması
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Toplam cərəyan: | 1.032.671 mA
Vəzifə dövrünü hesaba qataraq cərəyan: | 306.866 mA
Toplam güc: | 5046.362 mW
Vəzifə dövrünü hesaba qataraq güc: | 1461.434 mW
E = I⋅t
E – Batareyanın həcmi (mAsaat)
I – Cərəyanın ümumi sərfiyyatı (mA)
t – iş vaxtı (saat)
E = 306.866⋅1 ≈ 322 (mAsaat)
Nəticə:
Peykin ən azı 1 saat işləməsi üçün 400mAsaat həcmində olan batareya kifayətdir.

## Slide 46
Təqdimatçı: Kamran Mikayılov
Batareya tutumunun hesablanması
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Model | Gərginlik | Həcm | Çəkisi | Gövdənin materialı | Qiymət
DOUBLEPOW | 3.7 V | 300 mA/saat | 20 gr | Li - Ion | 10 AZN
Okcell | 9 V | 800 mA/saat | 20 gr | Li - Ion | 12 AZN
Sunmol | 1.5 V | 1200 mA/saat | 10 gr | Qələvi | 0.2 AZN
Kiçik ölçü (4 x 2 x 1.5 sm)
9 V gərginlik
Lazəmı qədər həcm
Mikro USB ilə doldurma imkanı
SEÇİLDİ: Okcell

## Slide 47
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Proqram təminatı altsistemi
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 48
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Uçuş Programının (UP) dizaynı
Kamran Əsgərov
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 49
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
UP-na qoyulmuş tələblər
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Tələb | Səbəb | Prioritet
Peyk konteynerdən ayrıldıqdan sonra təyin olunmuş münsif tərəfindən deyildiyi zaman yerüstü stansiyadan göndəriləcək komanda əsasında Yerin şəklini minimum 480x480 piksel ölçüsündə çəkib yaddaşında saxlamalıdır. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
Peyk havanın temperaturu, təzyiqi, batareyadakı gərginliyi və GPS qəbuledicinin göstəriciləri (koordinat, sürət, görünüşdə olan peyk sayı, UTC standartı ilə cari zaman) kimi telemetrik məlumatları konteynerdən ayrıldığı andan etibarən ölçməli və real zaman ərzində yerüstü stansiyaya göndərməlidir. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
Peyk yüksəklik haqqındakı məlumatı Yerdən qalxdığı andan etibarən model Yerə enənədək göndərməlidir. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
Qəbul edilən bütün telemetrik məlumatlar yerüstü proqram təminatında göstərilməli və yaddaşa yazılmalıdır. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
Telemetriya saniyədə 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə (1Hz) yerüstü stansiyaya göndərilməlidir. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
Peyk konteynerdən ayrıldıqdan dərhal sonra paraşutu açmalıdır. | Məntiqi şərt | Orta
Peyk təhlükəsiz eniş etməlidir. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək

## Slide 50
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
UP-na ümumi baxış
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Ümumi baxış:
Başlanğıcda CanSat hansı mərhələdə olduğunu müəyyənləşdirir.
Eniş (düşüş) mərhələsindədirsə, CanSat telemetriyanı yaddaşına yazır və YİS-nə göndərir.
Yerdədirsə, CanSat telemetriyanı yazmağı dayandırır və səs siqnalını işə salır.
Programlaşdırma dili:
Arduino
Programlaşdırma mühiti:
Arduino IDE
UP-nın vəzifələri:
1Hz tezlikdə telemetriya toplayır.
Telemetriyanı YİS-nə göndərir.
Komanda verildikdə yerin şəklin çəkib yaddaşına yazır.

## Slide 51
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
UP programlaşdırma dili
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Arduino 1.8.5
Platformamıza əsaslanaraq seçdiyimiz Arduino dili JAVA ilə yazılmış və Processing əsaslı bir dildir. Öz məcrasında ən yaxşı və sadə dil olaraq tanınır.
Açıq mənbə koduyla Arduino-un proqram təminatı asan kod yazmağa və onu yükləməyə icazə verir.

## Slide 52
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
UP-nın hal diaqramı
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Başlanğıc
Parametrləri müəyyən etmək
Sensor və digər komponentlərin inisializasiyası
Müvəffəqiyyətli inisializasiya?
Xəta mesajı vermək
Sensorlardan məlumatları oxumaq
Məlumatları daxil etmək və göndərmək
Məlumatlar göndərildi?
Hüdürlük <= 400m?
CanSat sərbəst buraxıldı?
CanSatı sərbəst burax
CanSat eniş edib?
Buzzeri işə sal
Son

## Slide 53
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
UP-nın hazırlanması planı
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Uçuş proqram təminatının tam versiyasının yazılması. Yarana biləcək bütün problemlərin aradan qaldırılması və YİS ilə kommunikasiyanın sağlanılması.
Sensor və modulların yekun testlərinin aparılması.
CDR
Uçuş proqram təminatının demo versiyasının yazılması və ilkin testlər. Proqram təminatının demo versiyasında olan problemlərin analizi.
Bəzi sensor və modulların test edilməsi.
PDR
Tamami ilə hazır və bütün testlərdən keçmiş bir sistem.
PFR

## Slide 54
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Yerüstü İdarəetmə Sisteminin (YİS) dizaynı
Kamran Əsgərov
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 55
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
YİS-nə qoyulmuş tələblər
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Tələb | Səbəb | Prioritet
Hər bir komanda öz YİS proqram təminatını fərdi olaraq yazmalıdır. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
Xbee radiomodulları ümumi yayım rejimində işlədilə bilməz. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
Telemetriya saniyədə 1 dəfədən az olmamaq şərti ilə YİS-nə göndərilməlidir. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
Xbee radiomodullarının yalnız 2.4GHz tezlikdə çalışan növlərindən istifadə olunmalıdır. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
YİS proqram təminatı olan kompyuterdən, Xbee radiomoduldan və antennadan ibarət olmalıdır. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
YİS proqram təminatı olan kompyuter ən azı 1 saatlıq batareya həcminə sahib olmalıdır. | Məntiqi şərt | Yüksək
YİS proqram təminatı qəbul edilən telemetriyanı *.csv formatında fayla yazıb, yaddaşa yazmalıdır. | Müsabiqənin texniki şərti | Yüksək
YİS proqram təminatı qəbul edilən telemetriyanı verilənlər bazasına əlavə etməlidir. | Əlavə şərt. | Aşağı

## Slide 56
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
YİS-nə ümumi baxış
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
YİS kompyuter
USB TTL konverter
Mini USB kabel
Xbee-PRO S2C
Pigtail kabel
UART
Antenna

## Slide 57
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
YİS-nin hal diaqramı
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
COM Port
Alınan məlumatlar
Proqramın işə salınması
Məlumat göndər
Paketlərin sintaksis analizinin modulu
Bölmələri əks etdirmək
Məlumatların *.CSV fayla yazdırılması
Məlumatların verilənlər bazasına yazdırılması
Komanda sətri
Komandanı göndər

## Slide 58
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
YİS proqram təminatı
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
YİS proqram təminatının dizaynı
YİS proqram təminatı daxil olan məlumatlar bölməsi, batareyanın həcmini göstərən interaktiv batareya bölməsi, 6 müxtəlif məlumatların zamandan asılı qrafikini göstərən bölmə, komanda göndərmə bölməsi və yekun olaraq xəta və bildiriş bölməsindən ibarətdir.
Əlavə olaraq qəbul edilən telemetriya lokal olaraq verilənlər bazasında və *.csv fayla yazılaraq yaddaşda saxlanılır.

## Slide 59
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
YİS proqram təminatı - istifadə edilən kitabxanalar
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
İstifadə edilən kitabxanalar:
Processing.serial - Processing proqramlaşdırma dilinin üstündə gələn bir kitabxanadır.
Sql-library - Processing proqramlaşdırma dilinin üstündə gələn bir kitabxanadır.
controlP5 - Andreas Schlegel tərəfindədən yazılmış açıq mənbə kodlu bir kitabxanadır.
Qeyd:
İstifadə olunan digər kitabxanalar isə komandanın proqramçıları tərəfindən yazılmışdır.

## Slide 60
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
YİS proqram təminatı
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Telemetriyanın verilənlər bazasında saxlanılmasının təsviri
YİS proqram təminatında telemetriya qəbul olunur-olunmaz verilənlər bazasına yazılır. Həmçinin proqram təminatında verilənlər bazasını sıfırlamaq üçün də funksiya əlavə edilmişdir.
Verilənlər bazası kimi MySQL Workbench
- lokal hosting seçilmişdir.

## Slide 61
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
YİS proqram təminatı
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Yazılmış *.csv fayl nümünəsi
YİS proqram təminatı qəbul edilən telemetriyanın verilənlər bazasına yazılması ilə yanaşı olaraq *.csv fayl formatında da məlumatların yazılıb yaddaşda saxlanılması funksiyası ilə təmin edilib.

## Slide 62
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
YİS programlaşdırma dili
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Processing 3.3.7
Processing proqramlaşdırma dili 2001-ci ilin yaz fəslində Ben Fry və Casey Reas tərəfindən yazılmışdır.
Bu proqlamlaşdırma dili JAVA əsaslı bir dildir. Həmçinin də çox sadə, və Arduino kimi platformalar ilə uyumludur.

## Slide 63
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
YİS
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Uçuşun Avgust ayında keçiriləcəyini nəzərə alaraq YİS kompyuterini günəş şüası və istidən qorumaq üçün çətir nəzərdə tutulub.
Uçuş zamanı YİS kompyuteri ilə yarana biləcək nasazlıqlardan (avto-yeniləmə kimi) qaçmaq üçün, kompyuterin internetdən tamami ilə ayrılmış olması nəzərdə tutulub.
YİS kompyuteri tam dolu batareya həcmi ilə ən azı 4saat çalışma vaxtına malikdir. Hər ehtimala qarşı isə, 2-ci ehtiyyat kompyuter nəzərdə tutulub.
YİS kompyuterinin internetdən tamamilə ayrılmış olacağını nəzərə alaraq, proqram təminatının internetdən asılı olmayacaq şəkildə proqramlaşdırdıq.
Yarana biləcək problemlər

## Slide 64
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Antena seçimi
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Model | Gücləndirmə əmsalı | Şüa bucağı | Ölçüsü | Çəkisi | Tezlik | Qiymət
TL-ANT2412D | 12 dBi | Üfüqi: 360° Şaquli: 12° | 48 x 1200 x 48 mm | 0.5 kg | 2.4GHz | $26
TL-ANT2424B | 24 dBi | Üfüqi: 10° Şaquli: 14° | 1000 x 600 mm | 3.5 kg | 2.4GHz | $59.59

## Slide 65
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Antena seçimi
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Üfüqi və şaquli istiqamətdə şüalanma (radiation pattern) diaqramı
Üfüqi istiqamətdə şüalanma diaqramı (2450MHz)
Şaquli istiqamətdə şüalanma diaqramı (2450MHz)

## Slide 66
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Antena seçimi
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
TL-ANT2412D | 
Birləşdiricinin tipi | N Dişi
Şüalanma | Hər istiqamətə yönələ bilən
Tam müqavimət | 50 Om
İşləyə bildiyi rütubət | 10%~90% kondensasiyasız
İşləyə bildiyi temperatur | -40℃ ~ 65℃
Quraşdırma | Qütbi quraşdırılma / Divarüstü quraşdırılma

## Slide 67
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Əlavə tapşırıq
Kamran Əsgərov
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 68
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Əlavə tapşırıq bölməsi – Rütubət Sensoru
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Model | Ölçmə aralığı | Enerji sərfiyyatı | Ölçüsü | Çəkisi | İnterfeys | Qiyməti
BME680 | 0 ~ 100 % | 1.71 ~ 3.6V | 3.0 x 3.0 x 0.93 mm | 3 qr | SPI, I2C | $42
BME280 | 0 ~ 100 % | 1.71 ~ 3.6 V | 2.5 x 2.0 x 0.95 mm | 1.8 qr | SPI, I2S | $3
DHT22 | 0 ~ 100 % | 3.3 ~ 5.5 V | 11.5 x 25.0 x 7.7 mm | 2.4 qr | ADC | $3.40
SEÇİLDİ: BME280
Ucuz qiymət
Kiçik ölçü və yüngül çəki
Çox aşağı gərginlik və enerji istehlakı
SPI və I2C interfeysi

## Slide 69
Təqdimatçı: Kamran Əsgərov
Əlavə tapşırıq bölməsi – Verilənlər bazası
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Əlavə tapşırıq olaraq YİS proqram təminatında əks edilən bütün telemetriya məlumatlarının Verilənlər Bazasına yazılmağı nəzərdə tutulub.
Telemetriya
Telemetriya

## Slide 70
Təqdimatçı: Asim İmanov
Planlaşdırma və maliyyə
Emin Payızov
Asim İmanov
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO

## Slide 71
Təqdimatçı: Asim İmanov
Planlaşdırma
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
PL - 1 | CanSatın düzəldilməsi üçün lazımı materialları sifariş etmişik. CanSatın əsas hissələri çatdırılandan sonra komandamız, aparılan hesablara uyğun olaraq onu yığmağa başlayacaq. Onun işlək vəziyyətdə olduğunu yoxlayacayığ.
PL - 2 | Yaranacağı təqdirdə, proqram təminatının və CanSatın konstuksiyasının səhfləri düzəldiləcək. Bütün çatışmamazlıqların səbəbləri izah olunacaq və YHS-nin hazırlanma prosesində qeydə alınacaq.
PL - 3 | Komandamız CanSat-ı dahada təkmilləşdirməyə və yaxşılaşdırmaya çalışacaq. Bütün əlavələr YHS-də qeyd olunacaqlar.
PL - 4 | Komandamızın hər bir fərdi maksimal nəticə əldə etmək üçün eyni altsistemdəcə işinə dəvam edəcək. Bu gələcəkdə CanSatın inkişafı üçün ən doğru seçimdir.

## Slide 72
Təqdimatçı: Emin Payızov
Maliyyə
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Komponentlər - Elektronika | Qiymət | Dəqiqilik
5 V regulyator | $0.10 | Dəqiq
Arduino nano | $2.98 | Dəqiq
Adafruit ultimate GPS | $38.63 | Dəqiq
OV5641 + Arducam shield | $39.98 | Dəqiq
Buzzer QSI-1410 | $0.12 | Dəqiq
BMP280 | $1.18 | Dəqiq
BME280 | $3.59 | Dəqiq
SG – 90 | $1.49 | Dəqiq
XBee Zegbee S2C | $31.00 | Dəqiq
Xbee-PRO S2C | $72 | Dəqiq
RVS DS1307 | $0.99 | Dəqiq
SD kart modul | $0.99 | Dəqiq
Çevirici | $1.38 | Dəqiq
Məftillər | $5.00 | Təxmini
Toplam | $198.44(340 AZN) | 

## Slide 73
Təqdimatçı: Emin Payızov
Maliyyə
CanSat 2018 İHS: Komanda №2253 MS_U_FO
Komponentlər - Ümumi | Qiymət | Dəqiqlik
Elektronika | $200 | Dəqiq
Paraşut | $10 | Dəqiq
CanSatın korpusu | $2 | Dəqiq
Konteyner | $3 | Təxmini
Toplam | $215 | -----